### 实验四  控制系统的校正（设计性实验）

（实验地点：崇实楼407仿真技术实验室）

A、[超前校正]

一、实验目的

1．熟悉超前校正的特点和作用。   2．掌握利用MATLAB进行超前校正的方法。

3．对给定的控制系统，用频域法设计满足频域性能的超前校正装置。

二、实验仪器设备：计算机、MATLAB软件。

三、实验方法和实验过程

例：一单位反馈系统的开环传递函数为

试用频率法设计一个超前校正环节，使，截止频率,相位裕量,幅值裕量，并求已校正系统的阶跃响应。

解：1．按要求：  取。

2．画出待校正系统的波特图，求出其增益裕量和相位裕量。

进入MATLAB环境，在Command Window窗口输入命令，或者编写m文件。

MATLAB程序：

clc;  clear all;  close all;       % 清屏、清除变量，关闭当前文件

num=[10];                   % 待校正系统传递函数的分子多项式系数

den=conv([0.25 1 0],[0.05,1]);    % 待正系统传递函数的分母多项式系数

G=tf(num,den);                % 转换为传递函数

bode(G); grid                  % 绘制波特图，打网格

margin(G)                    % 求、、、

程序运行结果如图4-1所示。

图4-1 待校正系统波特图

由图可知：，，，。

3. 确定超前校正装置参数

根据,取，于是在原系统幅频曲线上用鼠标点击拖动找到的位置，读出相应的幅频为-7.72dB，令

。

求出,再用

继续输入以下命令，求出a、T数值。

c=7.72;        wm=9;

a=10^(c/10)            %  求a数值

T=1/(wm*sqrt(a))       %  求T数值

s=a*T

执行后得：a= 5.9156，T= 0.0457s， aT= 0.2702。

4. 校验性能指标

校正后的系统：

输入以下命令

num=[2.702 10];               den1=conv([0.0457 1],[0.25 1 0]);

den=conv(den1,[0.05 1]);        G=tf(num,den);bode(G);

margin(G);

程序运行结果如图4-2所示。

图4-2 已校正系统波特图

由图4-2可知：，，，，各项性能指标均满足要求。

5. 求已校正系统的阶跃响应：

输入程序：sys=feedback(G,1);      % 单位反馈

step(sys); grid          % 阶跃响应

校正前系统的阶跃响应如图4-3，校正后系统的阶跃响应如图4-4，稳定性变好。

图4-3 待校正系统阶跃响应                   图4-4 已校正系统阶跃响应

注意：如果有一项指标不满足要求，则应重选，直到满足所有指标为止。校正方法和答案都不是唯一的，只要满足指标要求，都被认为是正确的。

6. 设计题目

设单位反馈系统的开环传递函数为

利用频率特性法设计超前校正装置，使，相位裕量，截止频率。

四、实验结果及分析

1．绘制设计题目中校正前后的波特图，记录相关参数：如穿越频率、相角裕量、增益裕量、校正装置的参数等。
    2．绘制校正装置的波特图，给出设计结论和分析。

五、实验预习要求

将上述实验设计实例在实验前自行上机调试、计算，实验时按上述方法完成设计题目要求的内容，并进行分析。

六、实验思考题

1．在什么情况下采用超前校正？

2．如果校正后不满足相位要求，应如何处理？
=======================================================================

B、[滞后校正]

一、实验目的

1．熟悉滞后校正的特点及其作用。   2．掌握利用MATLAB进行滞后校正的方法。

3．对给定控制系统，设计滞后校正装置。

二、实验仪器设备：计算机、MATLAB

三、实验方法及过程

例：设单位负反馈系统的开环传递函数为

试用频率特性法设计校正装置，使，相位裕量，截止频率，并求已校正系统的阶跃响应。

解：1．按要求的稳态误差系数确定放大系数。。

2．画出未校正系统的伯德图如图4-5，求出其增益裕量和相位裕量。

未校正系统的传递函数为：

MATALB程序：

num=[5];  c=conv([1 1 0],[0.5 1]);  den=c;

bode(num,den);

margin(num,den);

图4-5  G(s)的波特图

相关参数：，  ，

，    。

3．设计校正装置

由于，系统不稳定，采用超前校正难以达到要求，由于对校正后的截止频率要求不高，因此，本题宜采用滞后校正。

，（其中是补偿滞后校正环节引起的相位滞后）。在原系统相频特性上，用鼠标点击拖动，找出=出处，对应角频率。

或者令

在幅频特性上用鼠标点击拖动，找出处，读取幅值为。再令

输入命令：
c=-17.7;    wc=0.552;

b=10^(c/20)            %  求b数值

T=1/(wc/10*b)          %  求T数值

s=b*T 
     执行后：b=0.1303, T=139.0148s
     校正装置传递函数

滞后校正装置第一转折频率，第二转折频率。

4.校验已校正系统的性能指标

,

MATLAB程序：

num=[18.1159*5 5];             den1=conv([1 1 0],[0.5 1]);

den=conv(den1,[139.0148 1]);     G=tf(num,den);bode(G);

margin(G);

绘制波特图如下：

图4-6 Gc(s)G(s)的波特图

由图可知：，，，，满足要求。

5. 求校正系统的阶跃响应

对原系统，输入以下命令获得阶跃响应曲线：

num=[5];  c=conv([1 1 0],[0.5 1]);  den=c;

G=tf(num,den);   sys=feedback(G,1);  step(sys) ;grid

同理，接第4步绘制校正后系统的阶跃响应曲线。

图4-7 原系统的阶跃响应              图4-8 校正后系统的阶跃响应

校正后系统稳定，性能得到改善。

6．设计题目

单位反馈系统的开环传递函数为

试用频率特性法设计一个滞后校正环节，使得,相位裕量为40°，截止频率不低于。

四、实验结果及其分析

1．完成设计题目，绘制校正前后的波特图，记录校正装置所需的相关参数。
    2. 求校正环节的传递函数的表达式，并绘制校正装置的波特图。

3. 进行阶跃响应实验，并记录结果。

4．分析实验过程，给出结论。

五、实验预习要求

将上述实验设计实例在实验前自行上机调试、计算，实验时按上述方法完成设计题目要求的内容，并进行分析。

六、实验思考题

1．在什么情况下采用滞后校正？

2．设计时，使校正后的相角裕量是否越大越好？为什么？